ООО «Контур-М»

Пробоотборник

ПО-М45-650,   ПО-М45-500,    ПО-М45-330

ПАСПОРТ

г. Казань

1. Назначение.

Пробоотборники  изготавливаются в соответствии с требованиями                        ТУ–3689-003-50618805-06 и предназначены  для отбора проб жидких нефтепродуктов с различных уровней резервуаров.

2. Технические характеристики.

ПО-М45-650      ПО-М45-500   ПО-М45-330

-наружный диаметр, мм                              45                 45                  45

- высота, мм	         			600	      480                380

- объем отбираемой пробы, дм3                           0,65	      0,5	               0,33

- масса, кг, не более	      		1,4      	      1,2	  	0,9

По просьбе заказчика объем отбираемой пробы может быть изменен

3. Комплектность поставки.

В комплект поставки входят:

-  пробоотборник

-  заземляющий провод

-  паспорт

4. Устройство и принцип работы.

4.1 Пробоотборник состоит из корпуса, изготовленного из алюминиевого сплава, в нижней части которого расположен стальной груз, закрытый сверху резиновой прокладкой. Горловина, находящаяся в верхней части пробоотборника, снабжена алюминиевой пробкой, соединенной с металлическим держателем с помощью искробезопасного провода.

4.2. Для забора пробы необходимо

- закрыть горловину пробоотборника пробкой, при этом не прилагать больших усилий;

- закрепить держатель в рабочем положении;

- пробоотборник за провод опускается на требуемую глубину резервуара;

- резким движением троса освободить держатель, при это открывается крышка и пробоотборник наполняется

- после заполнения пробоотборника нефтепродуктом (2–3 сек.) подъем пробы осуществляется с помощью провода.

5. Техническое обслуживание.

Перед началом работы проверить надежность крепления крышки и целостность провода.

6. Указание мер безопасности.

6.1. При работе с пробоотборником необходимо соблюдать требования безопасности, указанные в ГОСТ 2517-85.

6.2. При эксплуатации не допускаются деформация и повреждение корпуса, крышки пробоотборника, ведущие к нарушению его герметичности.

7. Гарантия изготовителя.

7.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу пробоотборника в течении 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации.

7.2. Гарантия не распространяется на подъемные провода, тросы.

8. Упаковка, хранение и транспортировка

8.1. Пробоотборники упаковываются в картонные коробки, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя.

8.2. Паспорт упаковывается в полиэтиленовый пакет и укладывается в картонную коробку вместе с пробоотборником.

8.3. Хранение пробоотборников допускается в сухих закрытых помещениях и в отсутствии агрессивных сред.

9. Сведения о приемки

Пробоотборник ПО-М45-                 соответствует ТУ–3689-003-50618805-06 и

признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления   ____________________

мп

Подпись лица,

ответственного за приемку   ______________

Согласно «Номенклатуре продукции и услуг, подлежащей обязательной сертификации в Российской Федерации», утвержденной коллегией ГосСтандарта Российской Федерации Постановлением № 5 от 23.02.98 пробоотборники обязательной сертификации не подлежат.