|  | ООО «Контур-М» Пробоотборник ПО-80, ПО-45-330, ПО-45-500 ПАСПОРТ г. Казань |
| --- | --- |
| Назначение Пробоотборники изготавливаются в соответствии с требованиями ТУ–3689-003-50618805-06 и предназначены для отбора проб жидких нефтепродуктов с различных уровней резервуаров. Технические характеристики ПО-80 ПО-45-330 ПО-45-500 - наружный диаметр, мм 80 45 45 - высота, мм 285 325 485 - объем отбираемой пробы, дм3 1,0 0,33 0,5 - масса, кг, не более 1,6 1,0 1,3 Комплектность поставки В комплект поставки входят: - пробоотборник 1 шт. - паспорт 1 шт. По просьбе заказчика пробоотборник комплектуется двумя тросиками. Устройство и принцип работы 4.1. Пробоотборник состоит из корпуса 1 (рис. 1), изготовленного из алюминиевого сплава и вращающейся вокруг горизонтальной оси овальной крышки-клапана 2. 4.2. Для забора пробы пробоотборник за тросик, закрепленный за отверстие 3 (рис. 1) опускается на требуемую глубину резервуара. После достижения заданной глубины открывается крышка-клапан 2 с помощью тросика, закрепленного за отверстие 4. После заполнения пробоотборника нефтепродуктом (2–3 сек.) подъем пробы осуществляется с помощью тросика, закрепленного за отверстие 3. При этом не допускаются резкие движения при открывании крышки-клапана и подъеме пробоотборника. Техническое обслуживание Перед началом работы проверить надежность крепления крышки и целостность тросиков. Гарантия изготовителя 6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу пробоотборника в течении 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации. 6.2. Гарантия не распространяется на подъемные тросики. | Упаковка, хранение и транспортировка 7.1. Пробоотборники упаковываются в картонные коробки, изготовленные по чертежам предприятия-изготовителя. 7.2. Паспорт упаковывается в полиэтиленовый пакет и укладывается в картонную коробку вместе с пробоотборником. 7.3. Хранение пробоотборников допускается в сухих закрытых помещениях и в отсутствии агрессивных сред. Результаты приемки Пробоотборник соответствует ТУ–3689-003-50618805-06 и признан годным к эксплуатации. Дата изготовления ___________________________ мп Подпись лица, ответственного за приемку _____________________ Согласно «Номенклатуре продукции и услуг, подлежащей обязательной сертификации в Российской Федерации», утвержденной коллегией ГосСтандарта Российской Федерации Постановлением № 5 от 23.02.98 пробоотборники обязательной сертификации не подлежат. Предприятие изготовитель: ООО “Контур-М” Адрес: 420071, г. Казань, ул. Мира 51-118 тел/факс (843) 239-92-07, 657-86-31 http://merniki.ru E-mail: kontur_m16@mail.ru |

# Text boxes

Рис. 1   Пробоотборник

1 – корпус, 2 – крышка-клапан,

3,4 – рымболты с отверстиями для

крепления тросиков